Systemplanung von Markus Schlebusch, Dennis Kopp, Christoph Reinboth, Sebastian Zok, Johannes Stolte

Anforderungen:

- 25 Mitarbeiter

- zentrale Datenhaltung

- zentrale Datensicherung

- Dienste

  - File

  - Mail

  - DB / MS-SQL

  - Firewall

  - Internet

- Permanentes Datenvolumen von ca. 200 GB

- Zuwachs pro Monat 150 MB

- Ausfallzeit max. 4 Stunden von „tot“ bis es wieder läuft

Budget: 30.000,- Euro, System sollte innerhalb von vier Stunden nach einem Totalcrash wieder im Betrieb sein können.

Planung:

Lösung über zwei redundante SAN-Systeme und vier Server.

| Anzahl | Beschreibung | Preis netto in Euro |
| --- | --- | --- |
| 2 SAN | Intel Enterprise 265 | 7116 = 14232 |
| 1 Server | Xanthos 1HE 166 Server – SATA File- und Prinserver / SuSe Linux | 3010 |
| 1 Server | Xanthos 1HE 166 Server – SATA Wechselstube / Windows 2003 Server | 3010 |
| 1 Server | Xanthos 1HE 166 Server – SATA Firewall / Internet – SuSe Linux | 3010 |
| 1 Server | Xanthos 1HE 166 Server – SATA MS-SQL DB / Windows 2003 Server | 3010 |
| 1 Switch | 48 Port Gigabit Switch | 1000 |
| 1 Switch | 8 Port Gigabit Switch | 150 |
| 2 USV | Online USV Xanto S1500 1500VA DW | 800 = 1600 |
| 1 Streamer |  | 1000 |
| Gesamt |  | 30022 |

Die vier Server sind jeweils ausgestattet mit:

- CPU: Intel Xeon Dual Core 3,0 GHz

- RAM: 4 mal 2 GB Kingston FSB667 Fully Buffered

- HDD: Seagate Barracuda 320 GB und 7200 U/Min, 16 MB Cache

- NIC: 2 mal Intel Gigabit Ethernet (Intel Pro)

Für die SAN’s haben jeweils folgende Eigenschaften:

- CPU: Intel Xeon Dual Core mit 2,8 GHz, FSB800

- RAM: 2 mal 512 MB Corsair DDR2 F400 reg. ECC

- HDD: 2 mal 320 GB Raid Edit. 2 SATA-2, 16 MB Cache

- Sonstiges: 2. Netzteil (500 Watt) für Redundanz

- SAN2 befindet sich (durch die Wolke angedeutet) an einem anderen Ort wegen der Datensicherheit

- Die SAN’s sind optisch entkoppelt

- Die SAN’s sind über ihren zweiten Netzanschluss miteinander verbunden und spiegeln ihre Daten zur Datensicherheit

- DMZ fehlt momentan

- Bei Ausfall eines Servers bleiben die restlichen Dienste weiterhin verfügbar

- Regelmäßige Erstellung von Images jedes Servers. Diese können z. B. auf das SAN gespeichert werden. Fällt nun einer der vier Server aus, kann das entsprechende Image auf einen anderen Server aufgespielt werden.